## Slide 1: REDES DE COMPUTADORES O NÍVEL TRANSPORTE (Parte 1)

## Slide 2: Nota prévia
A estrutura da apresentação é semelhante à do Cap. 1 do livro base de suporte à disciplina e utiliza algumas das figuras, textos e outros materiais desse mesmo livro
  James F. Kurose and Keith W. Ross,
  "Computer Networking - A Top-Down Approach“,
  Pearson-Addison Wesley Longman, Inc., 5th Edition, 2010

## Slide 3: Organização do capítulo
Serviços do nível transporte
Estudo do transporte UDP
Como implementar a transferência fiável de dados
Transporte orientado conexão: TCP
Controlo da saturação e sua implementação no protocolo TCP

## Slide 4: Onde estudar
Serviços do nível transporte – Livro base - capítulo 3 – secções 3.1 e 3.2
Estudo do transporte UDP - Livro base - capítulo 3 – secção 3.3
Como implementar a transferência fiável de dados Livro base - capítulo 3 – secção 3.4
Transporte orientado conexão: TCP - Livro base - capítulo 3 – secção 3.5
Controlo da saturação e sua implementação no protocolo TCP - Livro base - capítulo 3 – secções 3.6 e 3.7

## Slide 5: Nível transporte vs. Nível Rede
Nível rede: comunicação HOST-HOST
  Endereços do nível rede (endereços IP)
Nível transporte: comunicaçação PROCESSO-PROCESSO
  Endereços e Portas (portas associados aos processos)
Unidades de dados ao nível dos protocolos de transporte
  TPDU (Transport Protocol Data Unit)
  Transporte de datagramas UDP na pilha TCP/IP:
  <IP origem, Porta origem, IP destino, porta destino, datagrama UDP>
  Transporte de segmentos numa conexão TCP na pilha TCP/IP:
  <IP origem, Porta origem, IP destino, Porta destino, segmento TCP>

## Slide 6: Os protocolo de transporte
aplicação
transporte
rede
host
aplicação
transporte
rede
host
API
API
Mensagens
Segmentos ou Datagramas
Nível de ligação de dados / Nível Físico
Pacotes
Frames
Data-Link
Data-Link
Interface Física
Interface Física

## Slide 7: Papel do nível de transporte
É nível visível pelas aplicações
Pode providenciar dois tipos de serviços: orientado à conexão (conection-oriented) e não orientado conexão (ou modo datagrama ou connectionless)
Razões de ser do nível transporte:
  Melhorar a qualidade de serviço oferecida pelo nível rede e mascarar as suas deficiências (erros, percas, desordenação, etc.)
  Agregar/desagregar: multiplexing / demultiplexing
  Endereçamento extremo a extremo ou seja processo a processo (end-to-end); exemplo: endereço IP + porta
  Disponibilizar uma interface (API) adequada às aplicações (ex: accept, connect, send, receive, read, write, close, …)

## Slide 8: Protocolos do nível transporte
Transporte fiável com ordenação dos dados (TCP)
  Controlo de saturação (congestion)
  Controlo de fluxo (flow-control)
  Conexão (connection setup)
Transporte não fiável e sem garantia de ordenação de mensagens UDP
  Sem qualquer extensão ao serviço de envio e recepção de datagramas IP (Best Effort)para além do endereçamento extremo a extremo
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
logical end-end transport

## Slide 9: TCP/IP Communication End Points
Um endereço IP identifica uma interface de um computador. Para identificar o ponto de acesso a um serviço de nível transporte é necessária alguma forma de “desdobramento” dentro do computador. Em TCP/IP esse desdobramento faz-se através da noção de porta.
Filas de espera
processos
Endereços IP
Computador
Associado a cada socket distinto existem duas filas de espera.
Portas

## Slide 10: Portas TCP/IP
Portas usados em UDP e TCP estão normalizadas em gamas de utilização.
Existe uma gama reservada e outra que pode ser usada para escrever novas aplicações
Dentro das gamas reservadas, estão as portas fixas associadas a aplicações normalizadas. Exemplos: HTTP/TCP porta 80, o SMTP/TCP porta 25, FTP/TCP porta 21, DAYTIME/TCP porta 7, GOPHER/TCP porta 70, DNS/UDP 53, etc.
Cada servidor que realiza um serviço normalizado tem uma porta fixa associada definida para o respectivo protocolo aplicacional
As portas em UDP e TCP correspondem a filas de mensagens independentes mesmo que usem o mesmo número de porta. Ex: a porta 45 em UDP é diferente da porta 45 em TCP
A afectação de números de portas normalizadas está a cargo do IANA (Internet Addressing and Naming Authority)
Tabela de portos associados a serviços (ex., ver o ficheiro /etc/services)

## Slide 11: Multiplexing / Demultiplexing Agregação/Desagregação
application
transport
network
Receptor
H
t
H
n
segment
TPDU
M
application
transport
network
M
M
P3
P4
header
Mensagens: application-layer
data
Multiplexing and Demultiplexing: determinar qual a fila de espera (e indirectamente o processo) a quem os dados se destinam.
P1
M
application
transport
network
M
P2
Emissor

## Slide 12: Exemplo: recepção de datagramas UDP
Frame (trama)
desmultiplexagem ip, icmp, arp, ...
desmultiplexagem udp, tcp, ...
Segmento TCP ou datagrama UDP
datagrama ip
Dados do Datagrama
desmultiplexagem pelas portas
portas udp
cabeçalho frame
cabeçalho ip
cabeçalho udp
dados utilizador

## Slide 13: Identificação dos sockets
O Socket UDP de um processo, e a respectiva fila de espera, são identificados univocamente pelo endereço IP da interface e pela porta associada ao socket.
UDP Socket ID = ( local IP address, local port number)
O Socket TCP de um processo, e a respectiva fila de espera, são identificados univocamente pelo endereço IP do processo e pela porta associada ao socket, assim como pelo endereço IP remoto e a porta remota.
TCP Socket ID = ( local IP address, local port number,
remote IP address, remote port number)

## Slide 14: Multiplexing / Demultiplexing (continuação)
Os dados são marcados com a porta origem e destino que, em conjunto com os endereços IP no cabeçalho do pacote, identificam inequivocamente a origem e o destino dos dados (communication endpoint)
Porto origem #
Porto dest. #
32 bits
Dados
Outros campos do
cabeçalho
Formato de um
Datagrama UDP ou
de um segmento TCP
cabeçalho frame
cabeçalho ip
cabeçalho udp/tcp
dados utilizador

## Slide 15: Exemplos com portas TCP
host A
server B
source port: x
dest. port: 23
source port:23
dest. port: x
Exemplo: Telnet
Web client
host A
Web
server B
Web client
host C
Source IP: C
Dest IP: B
source port: x
dest. port: 80
Source IP: C
Dest IP: B
source port: y
dest. port: 80
Source IP: A
Dest IP: B
source port: x
dest. port: 80
Exemplo: Web server

## Slide 16: O protocolo UDP
O nível de serviço do protocolo UDP é elementar
Serviço best effort que só acrescenta multiplexagem e desmultiplexagem ao nível rede. As mensagens UDP (Datagramas UDP) podem ser perdidos ou entregues fora de ordem.
Ausência de conexão (connectionless): não é necessário nenhum estabelecimento de conexão (handshaking) preliminar entre o emissor e o receptor e cada datagrama é processado independentemente dos outros
Mas em certos contextos isso tem as suas vantagens
Sem necessidade de conexão (o que evita um RTT suplementar e vários pacotes extra)
Simples - sem estado do lado do emissor ou do receptor
Cabeçalho mais pequeno que o TCP (8 bytes ao invés de 20 bytes)
Sem controlo de saturação - os dados podem ser enviados à velocidade que o emissor desejar

## Slide 17: Utilizações
Geralmente utilizado pelas aplicações de streaming multimedia
  Tolerantes à perca de pacotes
  Sensíveis à velocidade de transmissão
Outras utilizações do UDP (pela simplicidade e ausência de necessidade de conexão):
  DNS
  SNMP, ...
Outras vantagens: tráfego broadcasting, multicasting (difusão e comunicação multi-ponto)
Se for necessária fiabilidade é sempre possível introduzi-la ao nível aplicação (o que é complexo geralmente)

## Slide 18: Os datagramas UDP
source port #
dest port #
32 bits
Dados aplicação
(mensagem)
Formato do datagrama UDP
length
checksum
Tamanho, em
Bytes, do segmento UDP
incluindo o cabeçalho
Soma
Complemento
para 1 de todas
as palavras de
16 bits
cabeçalho frame
cabeçalho ip
cabeçalho udp
dados utilizador

## Slide 19: Recepção dos datagramas UDP
frame
desmultiplexagem ip, icmp, arp, ...
desmultiplexagem udp, tcp, ...
Datagrama udp
datagrama ip
dados do datagrama udp
desmultiplexagem pelas portas
portas udp
cabeçalho frame
cabeçalho ip
cabeçalho udp
dados utilizador
Processamento de
cabeçalhos do datagrama UDP
e cópia dos dados para a fila de espera (porta)
associada ao processo

## Slide 20: UDP checksum
Emissor:
trata o conteúdo do segmento como uma sequência de inteiros de 16 bits
checksum: soma (usando complemento a 1’s) do conteúdo do segmento
O complemento a 1’s do valor calculado é colocado no campo respectivo antes da emissão
Receptor:
calcula o valor do checksum
Compara o valor calculado com o valor do campo do datagrama recebido:
  ≠ o datagrama tem pelo menos um erro
  = não foram detectados erros. O que não quer dizer que estes não possam existir.
Objectivo: detectar “erros” (e.g., bits invertidos) nos segmentos transmitidos. Hoje em dia por vezes é ignorado pelas implementações.

## Slide 21: Exemplo
Nota
  Quando se somam números em complemento a 1’s, o carryout do bit mais significativo tem de ser adicionado ao resultado
Exemplo: com dois inteiros de 16 bits
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Wraparound
(carry out)
sum
checksum
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit

## Slide 22: Exemplo
Soma
(P1,P2,P3)
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soma
(P1, P2)
P1
P2
P3
Complemento 1
Verif.
P1
P2
P3
CS
Notes: Kurose and Ross forgot to say anything about wrapping the carry and adding it to low order bit