## Slide 1: REDES DE COMPUTADORES O NÍVEL REDE (Parte 3)

## Slide 2: Nota prévia
A estrutura da apresentação é semelhante à do Cap. 1 do livro base de suporte à disciplina e utiliza algumas das figuras, textos e outros materiais desse mesmo livro
  James F. Kurose and Keith W. Ross,
  "Computer Networking - A Top-Down Approach“,
  Pearson-Addison Wesley Longman, Inc., 5th Edition, 2010

## Slide 3: Organização do capítulo
O papel do nível rede
Breve introdução aos níveis data-link e físico
Algoritmos de encaminhamento
Endereçamento IP
O nível rede na Internet - O protocolo IP

## Slide 4: Onde estudar
O papel do nível rede – Cap. 4, secções 4.1 e 4.2
Breve introdução aos canais “Ethernet” – Cap. 5 – secções 5.1, 5.2.1, 5.4, 5.5.1 e 5.5.3
Algoritmos de encaminhamento – Cap. 4, secção 4.5 e Cap. 5 secções 5.61 e 5.62
Endereçamento IP – Cap. 4, secção 4.4
O nível rede na Internet - O protocolo IP - Cap. 4, secção 4.4

## Slide 5: Endereçamento IP

## Slide 6: Endereçamento IP
Numa rede é necessário afectar endereços aos computadores de forma a poder designá-los ao nível rede. Esta forma de designação é concebida em função do desempenho e facilidade de implementação do encaminhamento e da administração de endereços.
Na Internet, cada computador dispõe geralmente de um endereço único e global. Exemplo: 192.86.45.15 (endereço IPv4)
Esse endereço tem 32 bits e está dividido em duas parte: o número de rede do computador (o número da rede é único a nível mundial) e o número do computador dentro da sua rede (este número só é único dentro da rede do computador).
Para além do endereço, um computador tem também um nome (exemplo: “mail.di.fct.unl.pt”), esse nome é para ser usado pelos humanos, por oposição aos endereços que são formas de designação baixo nível.

## Slide 7: Frames Ethernet e pacotes IP
A’s IP
addr
B’s IP
addr
IP payload
IP Packet
frame
datagram source,
dest address
Checksum
Pading
Dados
Dimensão dos dados ou protocolo
Preâmbulo
End. Origem End. destino
Início do
frame
7
1
6
6
2
0 a 1500
0 a 46
4
48 bits
48 bits
B’s MAC
addr
A’s MAC
addr
Header
Payload
Diferença entre
Ethernet II vs.
Ethernet IEEE802.3

## Slide 8: Endereços MAC e Endereços IP
Endereços IP: 32 (IPv4) ou 128 bits (IPv6)
  Endereços do nível rede afectados com uma estrutura hierárquica e ligados à localização
  Identificam origem/destino do datagrama IP
Endereços LAN (ou MAC, Data-Link ou de nível canal)
  Indicam origem e destino da frame num canal multi-ponto
  Têm 48 bits
  Únicos à saída da fábrica

## Slide 9: Comparação endereços IP / MAC
Gestão dos endereços do nível MAC é realizada pelo IEEE (Fabricantes compram uma porção do espaço de endereçamento para assegurar unicidade)
Analogia:
(a) Endereços MAC: tipo número de contribuinte
(b) Endereços IP: tipo endereço de correio tradicional
Endereços MAC: flat, sem estrutura => portabilidade
  É possível levar uma NIC de uma LAN para outra mantendo o seu endereço MAC
Notar que a hierarquia de endereços IP não é portável
  O endereço IP depende sempre da zona da rede (subnet) a que se está ligado, isto é, da localização; foi pensado para hosts fixos

## Slide 10: Os endereços IP também designam interfaces
Interface: conexão entre um computador ou um router e um canal
  Os routers têm várias interfaces
  Em geral, um computador só tem uma interface
  Os endereços IP estão associados às interfaces e não aos computadores. Quando um computador só tem uma interface, o endereço do computador confunde-se com o da sua interface
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 11: Estrutura dos endereços IP
Os endereços IP têm duas partes:
  Endereço rede ou prefixo (high order bits – bits à esquerda)
  Endereço computador dentro da rede (low order bits)
O que é um prefixo IP do ponto de vista do endereçamento a este nível ?
  Conjunto de interfaces que partilham um canal e cujos endereços IP têm o mesmo prefixo
  Se o prefixo estiver associado a um canal enviam-se pacotes sem intervenção de um router
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
Esta rede tem três prefixos IP interligados (neste exemplo, a parte do prefixo do endereço tem sempre 24 bits, os primeiros 3 bytes)
LAN

## Slide 12: Como encontrar os prefixos IP ?
Isolar os prefixos de rede presentes
Geralmente cada prefixo está associado a um canal
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
Quantos prefixos IP
Interligados estão
nesta rede ?
Resposta: 6 prefixos IP

## Slide 13: Gamas de endereços IP
10
network
host
B
128.0.0.0 to
191.255.255.255
110
network
host
C
192.0.0.0 to
223.255.255.255
1110
multicast address
D
224.0.0.0 to
239.255.255.255
32 bits
Endereçamento baseado em classes (“class-full”): classes A, B, C, D - pertence ao passado
0
network
host
A
class
1.0.0.0 to
127.255.255.255
8
8
8
8
240.0.0.0 to
255.255.255.255
Bloco reservado (classe E)

## Slide 14: Endereçamento IP CIDR
Endereçamento com classes (class-full):
  Conduzia a uma utilização ineficiente dos endereços, os quais constituem hoje em dia um recurso escasso
  Por exemplo, uma classe B permite cerca de 65000 endereços mas seria necessária sempre que uma classe C não chegasse (por exemplo para 300 endereços)
CIDR: Classless InterDomain Routing
  O prefixo rede tem uma dimensão arbitrária
  Formato do endereço: a.b.c.d/x, onde x indica a dimensão do prefixo rede (número de bits deste prefixo)
11001000 00010111 00010000 00000000
prefix
part
host
part
200.23.16.0/23

## Slide 15: Máscaras dos endereços
Quando se está a endereçar um computador não é necessário conhecer o seu prefixo pois o endereço de 32 bits é único e tratado como um todo
No entanto, quando se faz encaminhamento, é necessário encontrar o prefixo, ou melhor, o número de bits do prefixo
Para esse efeito, o endereço tem de ser conhecido pelo par a.b.c.d/X
Outra forma de indicar X é indicar uma máscara, ou seja, uma palavra de 32 bits cujo AND lógico com o endereço IP extrai a parte do prefixo
Exemplo: se X = 24, a máscara é 255.255.255.0
Exemplo: se X = 21, a máscara é 255.255.248.0

## Slide 16: Como são afectados os endereços IP ?
Parte computador, pode ser de duas formas:
Manualmente, isto é, codificado num ficheiro de parametrização do computador
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: dinamicamente através de um protocolo (tipo “plug and play”):
  O computador faz um broadcast: mensagem “DHCP discover”
  O servidor DHCP responde com uma mensagem: “DHCP offer”
  O host solicita um endereço IP: mensagem “DHCP request”
  O servidor DHCP responde com o endereço: “DHCP ack”

## Slide 17: Como são afectados os prefixos IP ?
São geralmente afectados pelo ISP aos seus clientes
ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
Organization 0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
Organization 1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
Organization 2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
Organization 7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
E como são afectados ao ISP ?

## Slide 18: Agregação de prefixos IP
Os ISPs não anunciam separadamente os prefixos dos seus clientes. Anunciam apenas os seus blocos agregados de prefixos o que optimiza os protocolos de encaminhamento
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.

## Slide 19: The longest prefix is the best
ISPs-R-Us tem uma rota mais específica para a Organization 1
Diminui a eficácia do routing mas permite maior flexibilidade
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning 199.31.0.0/16
or 200.23.18.0/23”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
Internet

## Slide 20: Resumo
Os endereços IP são sempre hierárquicos e constituídos por um prefixo e a parte restante.
Os prefixos designam uma localidade na rede global (um ISP, uma sub-rede, uma instituição, um edifício, ...
A hierarquia permite que os prefixos sejam agregados.
A agregação aumenta a eficiência do encaminhamento pois diminuí as tabelas de encaminhamento
Uma agregação muito eficiente requeria que os endereços estivessem sempre alinhados com a hierarquia de sub-redes, o que nem sempre é conveniente e impede a mobilidade e a mudança de ISP.

## Slide 21: MAC Addresses numa subnet (canal real ou rede switched)
= network
adapter ou
interface de
rede
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
Num Host com um endereço IP
haverá pois um mapeamento
entre esse endereço IP
e o endereço MAC da interface
respectiva

## Slide 22: Como se enviam pacotes por um canal multiponto ou uma subnet ?
As placas Ethernet só conhecem endereços MAC
  É necessário traduzir o endereço IP de destino num endereço MAC
  E encapsular o pacote IP num frame ethernet
host
host
Web
...
1.2.3.156
router
1.2.3.53
1.2.3.53
1.2.3.156
IP packet

## Slide 23: Protocolo ARP
Numa subnet com suporte de difusão, uma única interface dá acesso a todos os hosts da mesma. Para determinar o endereço canal do host (MAC address) de destino, usa-se o protocolo ARP (Address Resolution Protocol) que é suportado directamente através de frames especiais
Quem tem o
endereço IP B ?
Eu tenho o endereçoIP B
B
A

## Slide 24: Address Resolution Protocol (ARP) Table
Cada nó tem uma tabela ARP
  Com pares (IP address, MAC address)
E consulta a tabela antes de enviar um pacote
  Se encontrar o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino
  Encapsula o pacote IP num frame e envia-o
E se o endereço IP não está na tabela ARP?
  O emissor envia um broadcast: “Who has IP address 1.2.3.156?”
  O receptor responde: “MAC address 58-23-D7-FA-20-B0”
  O emissor coloca esses dados na tabela ARP
  E em seguida procede como acima

## Slide 25: Bootstrapping: DHCP (RFC 2131 para IPV4, RFC 3315 para IPV6)
O Host ainda não tem endereço IP
  Como enviar pacotes se não pode indicar o endereço origem?
O host não sabe a quem pedir um endereço IP nem que outros endereços existem nos diferentes hosts
Solução: descobrir um servidor que possa dar uma ajuda
  Broadcast a server-discovery message
  Server sends a reply offering an address
host
host
host
...
DHCP
server

## Slide 26: DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
arriving client
DHCP server
233.1.2.5
DHCP discover
(broadcast)
DHCP offer
DHCP request
DHCP ACK
(broadcast)

## Slide 27: DHCP/UDP, Port 67 server, Port 68 client
arriving client
DHCP server
233.1.2.5
DHCP discover
(broadcast)
DHCP offer
DHCP request
DHCP ACK
(broadcast)
Possíveis configurações:
Dyanamic IP Allocation
Automatic Allocation
Static Allocation
(fixed adddresses)
(broadcast)

## Slide 28: Resposta de um servidor DHCP
DHCP “offer message”
  Parâmetros de configuração (proposed IP address, mask, gateway router, DNS server, ...)
  Lease time (o tempo durante o qual esta informação é válida)
A resposta pode vir de mais do que um servidor
  Protege contra um crash de um servidor único
  Os vários servidores respondem com uma oferta
  O cliente decide qual deve aceitar
Aceitação de uma das ofertas
  O cliente envia uma mensagem DHCP com os parâmetros aceites
  O servidor confirma com um ACK
  … e os outros servidores verificam que não foram escolhidos

## Slide 29: Ideias Base de ARP e DHCP
Broadcasting: “quando tiver dúvidas pergunte a todos”
  Enviar Broadcast para todos os hosts da rede local
  … mas só quando não se sabe já o que se pretende
Caching: “guarde o que aprendeu por algum tempo”
  Guardar o que se aprendeu para não repetir o processo
  Lembrar o endereço e info sobre os outros hosts (IP addr + ARP cache)
Soft state: … “mas mais tarde ou mais cedo esquecer o passado (… e perguntar de novo)”
  Associar um time-to-live (TTL) à informação “cached”
  … refrescar ou suprimir a informação
  fundamental “para se adaptar” a modificações inesperadas