## Slide 1: Redes de Computadores Comutação de pacotes, statistical multiplexing e store & forward
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
Qual a forma mais eficaz e mais económica de permitir a comunicação entre biliões de sistemas finais?
Como acomodar a diversidade dos requisitos dos utilizadores e das aplicações?
A Internet mostra que as técnicas: comutação de pacotes, statistical multiplexing e store & forward funcionam

## Slide 3: Como podem N sistemas comunicar ?
Usar N x ( N – 1 ) canais não parece ser uma solução muito barata ou sempre adequada, sobretudo quando os sistemas estão distantes

## Slide 4: O problema não é novo
A rede telefónica 50 anos atrás:
comutação manual de circuitos telefónicos

## Slide 5: Solução: comutar e agregar comunicações
Rede comutada (Switching)
  Sistemas terminais ligados a nós de comutação
  Nós comutam (i.e. agulham) as comunicações
  Menos canais que pares de comunicação possíveis
Agregação de canais (Multiplexing)
  Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal

## Slide 6: O problema não é novo
Comutação manual de circuitos telefónicos
Multiplexagem de circuitos
em telecomunicações

## Slide 7: Técnicas de Multiplexagem
FDM
frequency
time
TDM
frequency
time
A multiplexagem directa do suporte de transmissão faz-se por:
FDM - divisão em frequência (frequency-division multiplexing)
TDM - divisão no tempo (time-division multiplexing)
4 users
Exemplo:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 8: Redes de circuitos (e.g. telefónicos)
Primeiro estabelece-se um circuito entre os dois nós
  Afectando sub-canais em cada canal ao circuito
A comunicação faz-se usando o circuito assim estabelecido
Quando não se necessita do circuito, desfaz-se o mesmo libertando os sub-canais a ele afectados
Era o modo de funcionamento das redes de telecomunicações tradicionais

## Slide 9
Redes de circuitos telefónicos
Origem
da chamada
Central
Office
“C.O.”
Destino da
chamada
Central
Office
“C.O.”
Trunk
Exchange
(central regional)
Cada chamada telefónica ocupa 64kb/s. 2,5 Gb/s trunk line suporta cerca de 39,000 chamadas simultaneas.

## Slide 10: Vantagens da comutação de circuitos
Capacidade garantida
  A capacidade afectada de extremo a extremo é garantida
  Os dispositivos que comunicam podem ser mais simples
  Não têm que lidar com problemas como a perca de pacotes, tempos de transito variáveis, pacotes fora de ordem
A comutação dos dados é mais simples
  A comutação de dados é mais simples visto ser pré-definida
Não há a necessidade de ter cabeçalhos complexos
  Os routers comutam os bits com base em frequências ou intervaloes de tempo
  Não há cabeçalhos IP, UDP, TCP, ....

## Slide 11: Desvantagens da comutação de circuitos
Desperdício da capacidade
  Quando não há tráfego a capacidade dos sub-circuitos é desperdiçada
Bloqueio de comunicações
  Quando não há sub-circuitos disponíveis bloqueia as comunicações
Antes de comunicar tem de se estabelecer o circuito
  No caso do DNS por exemplo seria um grande desperdício
Complexidade nos nós
  Os nós têm de controlar os circuitos em funcionamento
  Cada circuito tem de ser parametrizado nos nós
  Se há uma avaria num nó, todos os circuitos que o atravessam se perdem

## Slide 12: Comutação de pacotes (Packet Switching)
O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
  Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
  O encaminhamento é baseado no endereço de destino
  Os comutadores podem memorizar os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
O computador no destino final reconstrói a mensagem original

## Slide 13: Multiplexagem estatística
Pacotes

## Slide 14: Vantagens da multiplexagem estatística
Como o tráfego de dados é muito irregular é possível acomodar muitos mais fluxos de comunicação simultaneamente
Como o tráfego de dados é predominantemente elástico, pode adaptar-se e admitir ainda mais comunicações simultâneas
O nó emissor tem necessariamente uma fila de espera de pacotes à espera de serem transmitidos tal permite tratar de forma diferente fluxos de pacotes com necessidades distintas

## Slide 15: Multiplexagem estatística e store & forward
100 Mbs
Ethernet
multiplexagem estatística
Fila de espera
Flexibilidade
  Não há reserva de capacidade e aproveita-se ao máximo a que está disponível
Mas
  Se a fila de espera se tornar demasiado grande perdem-se pacotes e não há garantias
A
B
C
1.5 Mb/s
D
E

## Slide 16: Store-&-forward introduz atrasos extra
Para transmitir cada pacote para um canal levamos 2B/R
Cada pacote tem de ser memorizado e retransmitido (store & forward) por cada nó intermédio
Exemplo
B = 10 Mbits, C = 10 Mbps
Tempo de transmissão por cada nó = 107 / 107 = 1 s
origem
C bps
destino
1
2
3
B bits por pacote
C bps
Atraso extremo a extremo = 2B/C = 2 s
(se assumimos tempo de propagação nulo)

## Slide 17: Comutação de pacotes num nó
Movimentação dos pacotes da interface de entrada para a de saída (forwarding) com base nas tabelas de encaminhamento
Encaminhamento: determina o caminho dos pacotes com em algoritmos de encaminhamento
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
Endereço de destino

## Slide 18: Conclusões
Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
  Nós de comutação
  Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
A comunicação de dados na Internet baseia-se em
  transmissão e comutação de pacotes
  statistical multiplexing
  nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward
A comutação de pacotes, store & forward e statistical multiplexing têm mais vantagens que defeitos no quadro das redes de computadores actuais