## Slide 1: Redes de Computadores Tempo de transito na rede
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
O tempo de transito dos pacotes na rede dependem de diversos factores
Nesta lição iremos analisar quais são esses factores e de que forma estes influenciam o tempo de transito

## Slide 3: Tempo de propagação (Tp)
O tempo de propagação de 1 bit é igual ao comprimento do canal a dividir pela velocidade de propagação do sinal no mesmo
Um bit leva 5 ms a progredir 1.000 Km numa fibra óptica (a velocidade média de propagação é cerca de 200.000 Km / segundo ou 2.105 Km/s)
Nos canais com alguns metros este valor é desprezável mas nos canais de grande comprimento não
1 bit
Canal com C metros de comprimento
Tp = C / Vp

## Slide 4: Tempo de transmissão (Tt)
O tempo de transmissão de N bits é igual a N a dividir pela velocidade de transmissão
64 bytes = 512 bits levam 5,12 micro segundos (10 -6 segundos) a serem transmitidos num canal com a velocidade de 100 Mbps
1 K bit (= 1024 bits) levam 1,024 segundo a serem transmitidos por um canal a 1 Kbps
N bits
Canal com velocidade de transmissão de Vt bps (bits per second)
Tt = N / Vt

## Slide 5: Analogia
Um automóvel leva 2 horas a ir de Lisboa a Coimbra pela autoestrada à velocidade média de 100 Km / hora e admitindo que o percurso tem 200 Km
10 automóveis levam 200 segundos a entrarem na autoestrada admitindo que cada um leva 20 segundos a agarrar e tirar o ticket de uma portagem manual
Pergunta: quanto tempo levam os 10 automóveis a chegar a Coimbra admitindo que passam a portagem sem parar ? Resposta: 2 horas e 200 segundos

## Slide 6: Store-&-forward introduz atrasos extra
origem
Vt bps
destino
1
2
3
B bits por pacote
Tt = N / Vt
Se o tempo de propagação fosse nulo, o pacote chegava ao destino em 2 x Tt
O tempo de transmissão de N bits é igual a N a dividir pela velocidade de transmissão
Cada vez que o pacote entra num canal é necessário fazer os seus bits entrarem um a um no canal e isso toma de novo Tt segundos
Vt bps

## Slide 7: Tempo de transito extremo a extremo
N bits
Ttee = ∑ ( N / Vti + Mi / Vp )
O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais) de
  tempos de transmissão do pacote pelo canal i mais o tempo de propagação do canal i

## Slide 8: Diagrama temporal
T1 s
T2 s
T3 s
P1 s
P2 s
P3 s
Ti – tempo de transmissão i Pi – tempo de propagação i
S1
S2
A
B
A
S1
S2
B
T1
T3
T2
P1
T2
P2
T3
P3
tempo

## Slide 9: What if ?
T1 s
T2 s
T3 s
P1 s
P2 s
P3 s
S1
S2
A
B
Que acontece se A e C transmitem pacotes simultaneamente ?
C

## Slide 10: What if ?
T1 s
T2 s
T3 s
P1 s
P2 s
P3 s
Ti – tempo de transmissão i Pi – tempo de propagação i
S1
S2
A
B
Que acontece se T1 é maior que T2 e A transmite sem interrupção pacote atrás de pacote ?

## Slide 11: Tempo de transito extremo a extremo
N bits
Ttee = ∑ ( N / Vti + Mi / Vp + Qi )
O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais) de
  tempos de transmissão do pacote pelo canal i mais o tempo de propagação do canal i mais o tempo na fila de espera i

## Slide 12: Diagrama temporal
A
S1
S2
B
T1
T3
T2
P1
T2
P2
T3
P3
tempo
Q3
Q3 é o tempo que o pacote esteve na fila de espera à espera que os pacotes que o antecediam fossem transmitidos

## Slide 13: Programa ping
A envia periodicamente pacotes a B
  Cada vez que envia um pacote regista o valor do relógio
  Cada pacote tem um n.º de sequência crescente
Cada vez que B recebe um pacote responde a A
  Com o n.º de sequência recebido
Cada vez que A recebe um pacote de B
  Calcula o tempo de trânsito end-to-end (RTT – Round Trip Time)
TTL=63,
Nº seq. = 3
A
TTL=63,
Nº seq. = 3
B
TTL=60,
Nº seq. = 3
TTL=60,
Nº seq. = 3

## Slide 14: Ping to Lisboa (PT) – 15 Km
jalm$ ping www.ist.utl.pt
PING www.ist.utl.pt (193.136.128.69): 56 data bytes
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=0 ttl=54 time=12.480 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=1 ttl=54 time=14.074 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=2 ttl=54 time=13.864 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.781 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=4 ttl=54 time=14.385 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=5 ttl=54 time=13.901 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=6 ttl=54 time=14.092 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=7 ttl=54 time=12.775 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=8 ttl=54 time=12.462 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=9 ttl=54 time=15.239 ms
64 bytes from 193.136.128.69: icmp_seq=10 ttl=54 time=16.964 ms
^C
--- www.ist.utl.pt ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.462/14.365/17.781/1.638 ms

## Slide 15: Ping to Cambridge (UK) – 2000 Km
ping www.cam.ac.uk
PING www.cam.ac.uk (131.111.8.46): 56 data bytes
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=0 ttl=237 time=64.190 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=1 ttl=237 time=62.271 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=2 ttl=237 time=62.467 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=3 ttl=237 time=61.841 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=4 ttl=237 time=60.930 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=5 ttl=237 time=59.059 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=6 ttl=237 time=61.302 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=7 ttl=237 time=61.809 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=8 ttl=237 time=60.793 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=9 ttl=237 time=60.685 ms
64 bytes from 131.111.8.46: icmp_seq=10 ttl=237 time=64.536 ms
^C
--- www.cam.ac.uk ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 59.059/61.808/64.536/1.497 ms

## Slide 16: Ping to Cambridge (USA) – 7000 Km
jalm$ ping www.mit.edu
PING www.mit.edu (18.9.22.169): 56 data bytes
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=0 ttl=233 time=131.256 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=1 ttl=233 time=128.316 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=2 ttl=233 time=129.661 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=3 ttl=233 time=131.025 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=4 ttl=233 time=129.743 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=5 ttl=233 time=128.789 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=6 ttl=233 time=278.151 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=7 ttl=233 time=131.005 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=8 ttl=233 time=129.396 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=9 ttl=233 time=128.972 ms
64 bytes from 18.9.22.169: icmp_seq=10 ttl=233 time=127.868 ms
^C
--- www.mit.edu ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 127.868/143.107/278.151/42.718 ms

## Slide 17: Ping to Los Angeles (USA) – 12000 Km
ping www.ucla.edu
PING www.ucla.edu (128.97.27.37): 56 data bytes
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=0 ttl=40 time=235.289 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=1 ttl=40 time=841.213 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=2 ttl=40 time=455.115 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=3 ttl=40 time=192.440 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=4 ttl=40 time=192.746 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=5 ttl=40 time=196.874 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=6 ttl=40 time=192.849 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=7 ttl=40 time=191.905 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=8 ttl=40 time=197.399 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=9 ttl=40 time=188.533 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=10 ttl=40 time=912.369 ms
^C
--- www.ucla.edu ping statistics ---
12 packets transmitted, 11 packets received, 8.3% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 188.533/345.157/912.369/261.734 ms

## Slide 18: Ping to Auckland (NZ) – 20000 Km
jalm$ ping www.auckland.ac.nz
PING www-f5vip.auckland.ac.nz (130.216.159.127): 56 data bytes
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=0 ttl=236 time=412.923 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=1 ttl=236 time=639.972 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=2 ttl=236 time=559.621 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=3 ttl=236 time=480.700 ms
………….
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=16 ttl=236 time=312.625 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=17 ttl=236 time=593.857 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=18 ttl=236 time=514.199 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=19 ttl=236 time=433.795 ms
^C
--- www-f5vip.auckland.ac.nz ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 310.241/495.150/639.972/96.978 ms

## Slide 19: Ping to Cidade? (?) – ? Km
jalm$ ping www.google.com
PING www.google.com (173.194.41.208): 56 data bytes
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=0 ttl=57 time=9.693 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=1 ttl=57 time=7.062 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=2 ttl=57 time=10.291 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=3 ttl=57 time=8.872 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=4 ttl=57 time=6.300 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=5 ttl=57 time=5.237 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=6 ttl=57 time=9.428 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=7 ttl=57 time=8.300 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=8 ttl=57 time=7.775 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=9 ttl=57 time=7.263 ms
64 bytes from 173.194.41.208: icmp_seq=10 ttl=57 time=8.846 ms
^C
--- www.google.com ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 5.237/8.097/10.291/1.465 ms

## Slide 20: Conclusões
A distância e o tempo de propagação têm uma influência decisiva no tempo de trânsito de extremo a extremo
A influência das filas de espera nota-se bem na variação do tempo de trânsito
Quanto maiores as variações maior variabilidade deve existir na ocupação destas filas de espera quando os nossos pacotes chegam
Certos canais podem estar tão carregados que já não há espaço nas filas de espera

## Slide 21: Traceroute to Cambridge (UK) – 2000 Km
jalm$ traceroute www.cam.ac.uk
traceroute to www.cam.ac.uk (131.111.8.46), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 4.889 ms 1.250 ms 0.865 ms
2 dsldevice.lan (192.168.1.254) 68.495 ms 96.066 ms 98.097 ms
3 2.96.54.77.rev.vodafone.pt (77.54.96.2) 8.296 ms 9.823 ms 9.259 ms
4 77.41.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.41.77) 8.604 ms 11.529 ms 11.502 ms
5 85.205.11.49 (85.205.11.49) 8.325 ms 8.068 ms 6.666 ms
6 85.205.13.109 (85.205.13.109) 73.064 ms 79.714 ms 71.941 ms
…………….
10 85.205.25.130 (85.205.25.130) 76.359 ms 73.957 ms 75.611 ms
11 linx-gw1.ja.net (195.66.224.15) 54.244 ms 111.449 ms 56.285 ms
……….
14 camb-rbr1.eastern.ja.net (146.97.65.34) 61.964 ms 63.003 ms 64.527 ms
15 university-of-cambridge.camb-rbr1.eastern.ja.net (146.97.130.2) 65.222 ms 63.335 ms 63.066 ms
…..
scorpius.csx.cam.ac.uk (131.111.8.35) 61.529 ms 62.545 ms 62.197 ms

## Slide 22: Formato de um pacote IP
4-bit
Version
4-bit
Header
Length
8-bit Type of
Service (TOS)
16-bit Total Length (Bytes)
16-bit Identification
3-bit
Flags
13-bit Fragment Offset
8-bit Time to
Live (TTL)
8-bit Protocol
16-bit Header Checksum
32-bit Source IP Address
32-bit Destination IP Address
Options (if any)
Data or Payload
20-byte
header
32 bits

## Slide 23: Time-to-Live (TTL)
Mecanismo de segurança se existirem problemas
  Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  Saturam completamente os canais em jogo
O campo time-to-live do cabeçalho IP
  O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nós de comutação
  Se chega a 0 é suprimido …
  …e uma mensagem “time excedeed” é enviada à origem

## Slide 24: Uso do TTL pelo Traceroute
Utilização do campo TTL
  A origem envia um pacote comTTL de n
  Cada nó decrementa o valor do TTL
  Se chega a 0 envia uma mensagem “TTL exceeded”
O programa traceroute explora esta faceta
TTL=1
Time
exceeded
TTL=2
A envia pacotes com TTL=1, 2,… dirigidos a B
e memoriza as mensagens “time exceeded”
A

## Slide 25: Como viver com o jitter
jitter |ˈjitər| informal
noun
1 (jitters) feelings of extreme nervousness: a bout of the jitters.
2 slight irregular movement, variation, or unsteadiness, esp. in an electrical signal or electronic device.
Aplicações elásticas
  Aplicações que podem funcionar correctamente com tempos de trânsito e capacidade extremo a extremo variáveis
Aplicações não elásticas
  As que requerem condições específicas para funcionarem correctamente

## Slide 26: Exemplo
As aplicações com som ou vídeo são não elásticas e usam buffers com dados de avanço
Playing
Buffering

## Slide 27: Funcionamento
Pacotes chegam com um ritmo variável ao buffer
O player consome-os ao seu ritmo
Pacote
Pacotes a chegarem
buffer
player
écran

## Slide 28: O papel do buffer
O tempo de permanência no buffer é variável o que acomoda o jitter
À diferença entre a recepção e utilização da informação chegada chama-se playout delay
tempo
Bytes enviados
Tempo de transito variável
Envio dos bytes
Recepção dos bytes
Utilização dos bytes
Tempo de permanência no buffer

## Slide 29: Que valor para o playout delay ?

## Slide 30: Escolha do valor do playout delay
Quanto maior melhor ?
  Nas aplicações não elásticas uni-direccionais (progressive streaming) um grande playout delay apenas provoca uma grande espera no início
  Se for pequeno provoca rebuffering frequente
  No limite poder-se-ia fazer o download integral do vídeo e só depois o visualizar
O valor pode ser arbitrário ?
  Nas aplicações interactivas (telefone ou conferência) valores superiores a algumas centenas de mili segundos (e.g. 150 ms) tornam-se incomodativos ou insustentáveis

## Slide 31: Conclusões
O tempo de transito depende de vários factores. Alguns são constantes
  Tempo de transmissão
  Tempo de propagação
Outro é variável, nomeadamente
  Tempo nas filas de espera ou queueing time
As aplicações não elásticas usam técnicas especiais para lidar com o jitter
  Nomeadamente buffers e playout delays