## Slide 1: Redes de Computadores Encaminhamento por difusão
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
O encaminhamento numa rede com a dimensão da Internet é muito complexo pois a mesma tem uma dimensão gigantesca
Por isso na Internet as diferentes sub-redes usam técnicas de encaminhamento independentes
Nesta lição iremos ver a mais simples de todas, o encaminhamento por difusão

## Slide 3: Propriedades desejáveis do encaminhamento
Correção
  Os pacotes chegam ao destino
Escalabilidade
  A técnica adapta-se a redes de grandes dimensões
Adaptável
  O encaminhamento adapta-se à evolução da rede e às suas alterações bruscas (devido a falhas por exemplo)
Equidade (fairness)
  Os diferentes fluxos são tratados equitativamente
Optimalidade
  Os pacotes seguem por caminhos óptimos
Simplicidade
  Na sua ausência, os objectivos anteriores são comprometidos

## Slide 4: Técnicas de encaminhamento
Por difusão
  Os routers não sabem nada sobre a configuração da rede nem onde estão os diferentes destinos
  Apenas conhecem os seus vizinhos
  É a mais simples de todas
Centralizada
  cada router conhece a configuração de toda a rede e onde estão os diferentes destinos
  É então possível calcular os melhores caminhos para atingir cada destino diferente
Descentralizada e distribuída
  Os routers conhecem os seus vizinhos e os destinos que eles conhecem
  A partir dessa informação calculam a melhor forma de chegar aos diferentes destinos e informam os seus vizinhos das suas conclusões

## Slide 5: KISS – Keep It Simple Stupid !
Tentemos inventar o algoritmo de encaminhamento mais simples que seja possível admitindo que não se sabe nada sobre a rede ou a localização do destinatário
Esse algoritmo chama-se algoritmo de inundação ou flooding

## Slide 6: KISS – Keep It Simple Stupid !
O emissor envia para todos os vizinhos, e estes para todos os vizinhos menos para aquele de que receberam a mensagem
Exige um mecanismo para detecção de mensagens duplicadas – por exemplo cada nó regista as mensagens recebidas
Pode ser um número único gerado sequencialmente (endereço origem, n.º de série) ou o resultado do cálculo de um digest seguro da mensagem por exemplo
E
3
2
5
1
2
Usa implicitamente uma árvores de cobertura
Mensagens:
Úteis
Duplicados
2
2
1
As etiquetas nos links são o seu custo – por exemplo o número de ms necessários para os atravessar

## Slide 7: Análise
É robusto pois explora todos os caminhos disponíveis
  a cópia que chega primeiro ao destinatário chega pelo caminho mais curto
  Mesmo que o destinatário se desloque, localiza-o facilmente
Implementa implicitamente a difusão (broadcasting)
Defeitos
  Quando o destinatário é único (unicasting) envia mensagens a mais
  O mecanismo para detecção de duplicados é pesado nos requisitos de memória e de cabeçalhos
  É um método promíscuo pois todos os nós vêm todas as mensagens

## Slide 8: Inundação numa árvore
E
3
2
5
2
E
3
2
5
2
Mas se a rede tiver a configuração de uma árvore, a inundação não introduz duplicados.
Apenas mensagens inúteis quando se pretende comunicar em unicasting (um emissor e um receptor)
R
R

## Slide 9: É possível melhorar ?
A
3
2
5
2
A
3
2
5
2
Sim, com aprendizagem pelo caminho inverso
Quando um pacote passa, anota-se de que lado está o emissor
Para a próxima não é necessário enviar para todos os nós
B
B

## Slide 10: Exemplo: Switches Ethernet
Computadores e interfaces com ligações dedicadas a portas do switch
O switch faz store and forward
Trabalha com qualquer tipo de endereços desde que cada interface tenha um endereço diferente
No cenário típico, os computadores têm interfaces ethernet com MAC addresses distintos
Logicamente comporta-se como um único canal multi-ponto pelo que é classificada como uma configuração do nível data-link. No mundo IP constituí aquilo que se designa por uma subnet que partilha um prefixo IP único
A
E
B
F
D
C
Switch com 6 interfaces
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6

## Slide 11: Inundação com auto aprendizagem
Método usado pelos switches ethernet que têm uma tabela dita MAC-Address Table
  Cada entrada associa um endereço de nível MAC a uma interface
  Cada entrada tem associado um TTL
  Quando o TTL expira (30 a 60 segundos) a entrada é suprimida
Inicialmente a MAC-Address Table está vazia
  No entanto, sempre que o switch recebe um pacote
  Pode introduzir na tabela o seu endereço MAC de origem e colocá-lo na tabela associado à interface por onde foi recebido

## Slide 12: Algoritmo
Recepção de um pacote P (a este nível dito frame ethernet) a partir da interface interIN :
macAddressTable.insert( P.endereçoOrigem, I );
interOUT = macAddressTable.lookup( P.endereçoDestino );
if ( interOUT == null ) flood ( P )
else if ( interOUT != interIN ) send ( P, interOUT )
else P.ignore()
flood ( P, interIN ) corresponde a enviar por todas as interfaces excepto pela interface de recepção (difusão)

## Slide 13: Exemplo: A envia para F
A
F
B
E
C
D
1
2
3
4
5
6
A F
Source: A
Dest: F
MAC addr interface TTL
Mac Address table
(inicialmente vazia)
A
1
60
F é desconhecido, flood

## Slide 14: F responde a A
A
F
B
E
C
D
1
2
3
4
5
6
F A
Source: F
Dest: A
MAC addr interface TTL
Mac Address table
A
1
59
A é conhecido, enviar via a interface 1
F
4
60

## Slide 15: Interligação de switches
Os switches podem ser ligados entre si desde que se mantenha uma configuração em árvore
Pergunta: enviar de A para G – como sabe o S1 encaminhar frames destinadas a G via S4 e S3 ?
Resposta: com auto aprendizagem pois funciona exactamente como no caso simples!
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 16: Exemplo
C envia frames a I e I responde a C
Fazer o exercício de mostrar as tabelas de switching e o processamento de encaminhamento de frames em S1, S2, S3 e S4 na sequência de C mandar um frame para I e este responder-lhe.
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2
3

## Slide 17: Análise e conclusões
Numa rede estruturada em árvore e em que seja realista utilizar inundação, é possível encaminhar mensagens sem necessidade de nenhuma parametrização prévia.
  O método suporta até que os computadores se desloquem (sejam móveis)
  Exige-se apenas que todos os endereços sejam diferentes
  E que fazer inundação com alguma frequência seja realista e que a rede não tenha falhas (os canais não avariam !)
Será realista fazê-lo numa rede com a configuração de uma malha e caminhos redundantes?
  Com vários milhares de computadores?
  Cobrindo um país ou mesmo do mundo?
A resposta é NÃO !

## Slide 18: Conclusões
Uma das propriedades interessantes de qualquer solução de um problema de engenharia é a simplicidade
Fazer encaminhamento de pacotes usando difusão é muito simples
  Não requer que os routers necessitem de muita informação
  Permite aos routers adaptarem-se automaticamente
Introduzir optimização por auto aprendizagem pelo caminho inverso torna o método ainda mais atractivo
Infelizmente
  Só é realista em redes organizadas em árvore
  Pode não ser muito escalável sempre que a rede tem muitos computadores ou esta é de grande dimensão