## Slide 1: Redes de Computadores O caminho mais curto
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
O encaminhamento na Internet tem de resolver o problema de determinar o caminho que um pacote deve seguir desde o computador de origem até ao destino
Numa rede em que existem vários caminhos possíveis existem muitas alternativas
Nesta lição vamos conhecer uma solução simples, denominada Encaminhamento pelo Caminho Mais Curto e baseada num algoritmo de teoria dos grafos

## Slide 3: Encaminhamento
Uma rede pode ser modelizada por um grafo, isto é, por um conjunto de nós e um conjunto de arcos, os canais, que interligam os nós
O problema do encaminhamento é o seguinte: dados quaisquer dois nós X e Y que caminho devem seguir os pacotes com origem em X e destino Y?
Se existe mais do que um caminho possível, qual deles escolher?
  Um grafo em que entre quaisquer dois nós X e Y só existe um caminho único é uma árvore
  No caso geral o grafo tem a configuração de uma malha e disponibiliza caminhos alternativos

## Slide 4: Modelização de redes com grafos
Os nós do grafo são os equipamentos de comutação de pacotes da rede, os nós de comutação, os arcos são os canais
Custo de um canal é um valor positivo que permite comparar arcos e caminhos
A função que a cada canal associa um custo costuma designar-se por métrica do encaminhamento
Os arcos dizem-se simétricos se o custo é independente da direção do tráfego
A
B
C
D
E
F
G
H
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6

## Slide 5: Que caminho escolher ?
Uma solução possível e que privilegia o ponto de vista do emissor e do receptor é escolher o caminho de menor custo, também conhecido pelo caminho mais curto
É a opção natural quando o objectivo é tentar minimizar o tempo que os pacotes permanecem dentro da rede
Tem uma solução clássica em teoria dos grafos
A
B
C
D
E
F
G
H
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6

## Slide 6: SPF – Shortest Path Routing
Problema clássico de optimização em teoria dos grafos
Algoritmo clássico – Dijkstra
Dado um nó origem, A por exemplo, determina o caminho mais curto para todos os outros nós
Notação
  cost ( X, Y ) – custo do arco que liga directamente os nós X e Y; cost(X,Y) = ∞ se não existe um arco entre X e Y, senão é igual ao custo desse arco
  Distance (V) - ∑ dos custos do caminho de A a V

## Slide 7: Variáveis e inicialização
N conjunto de nós
  A nó inicial
N´conjunto de nós para os quais já se conhece o caminho mais curto a partir de A
  Inicialmente N´ = {A}
  No fim N = N´
cost ( X, Y ) – custo do arco que liga directamente os nós X e Y
  cost(X,Y) = ∞ se não existe um arco entre X e Y, senão é igual ao custo desse arco
Distance (V) - ∑ dos custos dos arcos do caminho de A a V
  Inicialmente, distance(V) = cost(A,V) se existe um arco que liga A a V, ou ∞ se não existe
P(V) – predecessor de V, nó que precede V no caminho escolhido de A para V

## Slide 8: Algoritmo de Dijkstra
while ( N ≠ N´ ) {
Encontrar W não pertencente a N´ tal que
distance(W) é um mínimo
Juntar W a N´ // não existe nenhum caminho mais curto para W
Actualizar distance(V) para todos os nós V
adjacentes a W e que ainda não pertencem
a N´ usando:
distance(V) = min( distance(V),
distance(W) + cost(W,V) )
// O novo custo para V é o antigo distance(V) ou o novo
// via W caso este seja inferior; não existe nenhum
// outro caminho para V mais curto visto que não existe
// nenhum outro caminho mais curto para W
}

## Slide 9: Exemplo com origem em A
A
B
C
D
E
F
G
H
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
A(0,{})
B (2,A)
C (inf)
D (inf)
E (inf)
F (inf)
G (6,A)
H (inf)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
Legenda:
Nó pertence a N‘
Base da iteração
Nó (distancia, prévio)

## Slide 10: Mais duas iterações
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (inf)
E (4,B)
F (inf)
G (6,A)
H (inf)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (inf)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (inf)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
Novo mínimo:
Legenda:
Nó pertence a N‘
Base da iteração
Nó (distancia, prévio)

## Slide 11: Mais duas iterações
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (inf)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (9,G)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (inf)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (8,F)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
Novo mínimo:
Legenda:
Nó pertence a N‘
Base da iteração
Nó (distancia, prévio)

## Slide 12: Mais duas iterações
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (10,H)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (8,F)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (10,H)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (8,F)
2
7
3
2
2
3
2
4
1
2
6
Legenda:
Nó pertence a N‘
Base da iteração
Nó (distancia, prévio)

## Slide 13: Árvore de caminhos mínimos
A(0)
B (2,A)
C (9,B)
D (10,H)
E (4,B)
F (6,E)
G (5,E)
H (8,F)
2
7
2
2
2
1
2
O conjunto dos caminhos determinado pelo algoritmo é uma árvore de cobertura de caminhos mais curtos com raiz no nó origem

## Slide 14: Custo do algoritmo
Em cada iteração é necessário testar todos os nós W que ainda não estão em N´
Se n for o número de nós, envolve n(n+1)/2 comparações
Daqui resulta uma complexidade O(n)
Conseguem-se implementações mais optimizadas com custo O(n log n)
De qualquer forma é um algoritmo pesado e que necessita de informação completa sobre a rede

## Slide 15: Função de custo
O custo pode ser constante e inversamente proporcional à capacidade dos canais
  E.g., custo = 1 para 10 Gbps, = 10 para 1 Gbps, = 100 para 100 Mbps, = 1000 para 10 Mbps
Também seria possível imaginar uma função de custo variável função da carga do canal
  Esse tipo de soluções não são adoptadas pois podem levar a oscilações. Exemplo:
A
D
C
B
2+e
0
0
0
1+e
1
A
D
C
B
0
2+e
1+e
1
0
0
A
D
C
B
2+e
0
e
0
1+e
1
A
D
C
B
1
1+e
e
0
e
1
1
0
0
inicialmente
… recalcular
… recalcular
… recalcular

## Slide 16: Conclusões
Numa rede em malha é necessário escolher os caminhos seguidos pelos pacotes
O algoritmo de Dijkstra, um algoritmo clássico de optimização em teoria dos grafos, fornece uma solução que permite determinar um caminho mais curto
  Baseia-se na modelização da rede como um grafo
  Determina uma árvore de cobertura de caminhos mais curtos com base na origem
  Tem uma complexidade aceitável para os computadores modernos
  Exige uma visão completa da rede