## Slide 1: Redes de Computadores Link-State Routing
José Legatheaux Martins
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
O algoritmo de Dijkstra permite escolher caminhos mais curtos
O algoritmo pressupõe que cada nó conhece o grafo da rede
A técnica designada por Link-State Routing permite que todos os nós da rede conheçam a configuração completa da mesma e possam estar de acordo na escolha dos caminhos que os pacotes devem seguir

## Slide 3: Link-State Routing
O algoritmo de Dijkstra pressupõe que cada nó conhece o grafo da rede
Como à partida só é fácil cada nó conhecer a sua vizinhança — que canais e que vizinhos tem — é necessário encontrar uma forma de cada nó ficar a conhecer a visão completa
Link-State Routing baseia-se na ideia de que se cada nó difundir para todos os outros a sua visão, então todos ficarão com uma visão (consistente) da rede

## Slide 4: Link-State Routing
Cada nó (router) sabe quais são os seus canais e o respectivo estado
  O canal está up ou down
  O custo do canal
Cada nó (router) executa um broadcast, através de inundação, do estado do canal (link state)
  Para que cada nó fique com uma visão completa da rede
Cada nó executa o algoritmo de Dijkstra
  Calcula os caminhos óptimos (shortest paths)
  … e reconstrói a sua tabela de encaminhamento
Protocolos concretos que usam este método
  Open Shortest Path First (OSPF)
  Intermediate System – Intermediate System (IS-IS)

## Slide 5: Detecção de alterações
Beaconing
  Envio periódico de mensagens de “hello”
  Deteção de falhas após um certo número de ausência de resposta
Alguns canais detectam avarias e lançam alarmes
“hello”

## Slide 6: Difusão fiável
Com Link-State Routing inicialmente cada nó difunde os canais que conhece e os seu estado
  Os canais e o seu estado estão na Link-State Database
Sempre que o estado de um canal se altera, é necessário que o nó responsável pelo canal
  Difunda a alteração a todos os outros nós
  Como garantir que as notícias chegam a todos ?
Difusão fiável (reliable flooding)
  Cada nó numera sequencialmente cada mensagem que envia
  As mensagens são difundidas por inundação (flooding)
  Um nó passa a todos os vizinhos a mensagem que recebe excepto ao vizinho de que a recebeu
  O número de sequência é usado para detectar os duplicados e as faltas

## Slide 7: Difusão ou flooding
X
A
C
B
D
(a)
X
A
C
B
D
(b)
X
A
C
B
D
(c)
X
A
C
B
D
(d)

## Slide 8: Fiabilidade da difusão
Reliable flooding
  Assegura que todos os nós recebem as notícias
  … na sua última versão
Desafios
  Packet loss
  Chegadas fora de ordem
Soluções
  Acknowledgments e retransmissões
  Números de sequência
  Time-to-live (TTL) em cada pacote
  Se houver inconsistência dos números de sequência, os nós sincronizam-se para a versão comum mais avançada

## Slide 9: Convergência
O tempo que demora a que todos os nós tenham a mesma visão da rede e tabela de encaminhamento
  Depende do tempo de detecção das alterações
  do tempo de propagação das mensagens
  do tempo de decidir executar o algoritmo de Dijkstra e do da sua execução
  e do tempo de instalar as novas tabelas de encaminhamento
  em nós de grande capacidade é hoje em dia inferior a 1 segundo
3
2
2
1
1
4
1
4
5
3

## Slide 10: A problemática da escala
Overheads principais do algoritmo link-state
  Inundação dos link-state packets por toda a rede
  O algoritmo de Dijkstra é pesado
Solução: introduz-se hierarquia através de “áreas” o que torna o protocolo mais escalável mas mais difícil de administrar
Area 0
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
area
border
router

## Slide 11: Conclusões
O algoritmo de Dijkstra permite calcular os caminhos mais curtos a partir de um nó
Mas requer que o nó conheça toda a rede
Link-State Routing baseia-se na utilização de difusão fiável para propagar para todos os nós a visão completa do estado da rede
É um algoritmo distribuído que introduz inconsistências durante a convergência